## Slide 1: Μεταφορική Ζήτηση – Προσφορά – Κόστος

## Slide 2: Οικονομική των Μεταφορών
H οικονομική των μεταφορών είναι διεπιστημονική σπουδή θεμάτων που συνδέουν την επιστήμη του συγκοινωνιολόγου μηχανικού με τις οικονομικές επιστήμες.
Η οικονομική των μεταφορών διαφέρει από άλλους κλάδους των οικονομικών επιστημών δεδομένου ότι οι παραδοχές που γίνονται σε άλλους κλάδους δεν ισχύουν
Χωρική διάσταση
Χρονική διάσταση
Άνθρωποι και εμπορεύματα κινούνται σε δίκτυα με συγκεκριμένες ταχύτητες και χωρητικότητες
Η ζήτηση παρουσιάζει έντονες αιχμές. Η αγορά εισιτηρίου αρκετό χρόνο πριν την πραγματοποίηση της μετακίνησης μπορεί να συνεπάγεται πολύ χαμηλότερο κόμιστρο
Τα μεταφορικά δίκτυα μπορεί να είναι ή να μην είναι ανταγωνιστικά
Μία μετακίνηση μπορεί να απαιτεί υπηρεσίες από διαφορετικές εταιρείες, οργανισμούς και διαφορετικά μέσα
Αλλά στις μεταφορές
Σε άλλους κλάδους δεν λαμβάνεται υπόψη η

## Slide 3: Με τι θα ασχοληθούμε…
Ζήτηση Μεταφορικών Υπηρεσιών
Προσφορά Μεταφορικών Υπηρεσιών
Σχέση Προσφοράς – Ζήτησης
Κόστος έργων
Αξιολόγηση Συγκοινωνιακών Έργων
Χρηματοδότηση Έργων

## Slide 4
Βασικές Έννοιες Οικονομικής & Μεταφορών
οι καταναλωτές | είναι | οι μετακινούμενοι
το προϊόν ή υπηρεσία | είναι | η μετακίνηση
οι παραγωγοί / πωλητές | είναι | οι εταιρείες παροχής μεταφορικού έργου π.χ. αεροπορικές, σιδηροδρομικές κλπ και η υποδομή δηλ. οι δρόμοι
η ζήτηση για κατανάλωση | είναι | η ζήτηση για μετακίνηση
η ποσότητα που ζητείται | είναι | ο αριθμός των μετακινήσεων, ο κυκλοφοριακός φόρτος
η τιμή | είναι | είναι το κόμιστρο, ο χρόνος διαδρομής, το γενικευμένο κόστος

## Slide 5: Ζήτηση
Γιατί μετακινούμαστε;

## Slide 6: Ζήτηση
Ζήτηση για Μετακίνηση:
«Επιθυμία για προσέγγιση προορισμού με συνδυασμό μέσου και διαδρομής»
Η ζήτηση είναι γενόμενη:
«Σπάνια μετακινείται κάποιος για να μετακινηθεί»

## Slide 7: Ζήτηση
Ζήτηση για μετακίνηση προς κάποιο προορισμό

## Slide 8: Γενικά
Ζήτηση για μετακίνηση με κάποιο μέσο

## Slide 9: Ζήτηση
Ζήτηση για μετακίνηση σε συγκεκριμένη διαδρομή

## Slide 10: Ζήτηση
Ζήτηση για μετακίνηση υπό συνθήκες

## Slide 11: H Έννοια της Ζήτησης
Η ζήτηση είναι η σχέση μεταξύ τιμής και ποσότητας ενός αγαθού (προϊόντος / υπηρεσίας) προς κατανάλωση, υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
Η σχέση της ζήτησης δίνει την ποσότητα που θέλουν να αγοράσουν οι καταναλωτές στην αντίστοιχη τιμή (ζητούμενη ποσότητα)
Παράδειγμα:
Η ζήτηση D(c) για την χρήση μιας λεωφορειακής γραμμής μπορεί περιγραφεί από την εξίσωση:
D(c)=1000-10 x c, όπου c η τιμή του κομίστρου

## Slide 12: Καμπύλη Ζήτησης
Η καμπύλη της ζήτησης περιγράφει την ποσότητα που θα καταναλωθεί όταν είναι δεδομένη η τιμή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.
Τιμή p
Φόρτος (x1000)

## Slide 13: Η Ζήτηση στο Σχεδιασμό
Πού χρησιμεύει;
Στη διαστασιολόγηση ενός συγκοινωνιακού έργου
Στο σχεδιασμό μιας μεταφορικής υπηρεσίας
Στην εκτίμηση των εσόδων ενός έργου
Στην αξιολόγηση των επιπτώσεων ενός έργου

## Slide 14: Η Ζήτηση στο Σχεδιασμό
Τι αφορά;
Επιβάτες Αγαθά

## Slide 15: Η Ζήτηση στο Σχεδιασμό
Στην πράξη…
Συχνά συγχέεται λεκτικά η «ζήτηση» με τη ζητούμενη ποσότητα.
Η ζητούμενη ποσότητα είναι το «φορτίο σχεδιασμού» ενός συστήματος ή μιας υποδομής.
Η ζητούμενη ποσότητα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη τιμή παροχής της μεταφορικής υπηρεσίας.

## Slide 16: Ελαστικότητα της Ζήτησης
Η ελαστικότητα της ζήτησης δείχνει το πως και πόσο ανταποκρίνεται η αγορά σε μεταβολές της τιμής, του εισοδήματος κλπ.
Η ελαστικότητα ε της ζήτησης ως προς την τιμή ορίζεται από το λόγο:
Ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας
Ποσοστιαία μεταβολή της τιμής
ε =

## Slide 17
Ελαστική ζήτηση |ε| > 1
  Εάν η τιμή μεταβληθεί (αυξηθεί) κατά 1%, η ζητούμενη ποσότητα θα μεταβληθεί (μειωθεί) κατά περισσότερο από 1%.
Μοναδιαία ελαστική ζήτηση |ε|=1
  Εάν η τιμή μεταβληθεί (αυξηθεί) κατά 1%, η ζητούμενη ποσότητα θα μειωθεί κατά 1%.
Ανελαστική ζήτηση |ε| < 1
  Εάν η τιμή p μεταβληθεί (αυξηθεί) κατά 1%, η ζητούμενη ποσότητα θα μεταβληθεί (μειωθεί) κατά λιγότερο από 1%.
q
p
q
p
Ελαστικότητα της Ζήτησης

## Slide 18
q
p
q
p
Τέλεια ανελαστική
Τέλεια ελαστική
Μικρή αλλαγή στην τιμή προκαλεί μηδενισμό της ζητούμενης ποσότητας
Η ζητούμενη ποσότητα δεν επηρεάζεται καθόλου από μεταβολές της τιμής
Ελαστικότητα της Ζήτησης

## Slide 19: Ελαστικότητα της Ζήτησης
Eλαστικότητα τόξου
Όταν δίνονται δύο σημεία επί της καμπύλης ζήτησης, υπολογίζεται κατά προσέγγιση η ελαστικότητα στο μέσο σημείο του τόξου που συνδέει τα δύο σημεία
p1
p2
q2
q1
Σημείωση:
Για πολύ μικρές μεταβολές των p,q χρησιμοποιείται η εξίσωση της σημειακής ελαστικότητας
Για μεγαλύτερες μεταβολές των p, q προτιμάται η χρήση της ελαστικότητας τόξου.

## Slide 20: Ελαστικότητα της Ζήτησης
Κόστος C
Φόρτος
€10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
A
B
D
24
40
28
20
X1000

## Slide 21: Μεταβολή της Ελαστικότητας
Κόστος, C
€10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Φόρτος, Q
Ed = 
Ed = 1
Ed = 0
Ed < 1
Ed > 1
Η ελαστικότητα μειώνεται πλησιάζοντας τον άξονα του φόρτου (διελεύσεων)
X 1000

## Slide 22: Ελαστικότητα και Συνολικά Έσοδα
A
(α) Μοναδιαία ελαστικότητα
E = 1
Σταθερά ΣΕ
C
0
6
Κόμιστρο
Φόρτος
€10
8
6
4
2
1
2
3
4
5
7
8
9
B
E
Απωλεσθέντα έσοδα
F
Κερδηθέντα έσοδα

## Slide 23: Ελαστικότητα και συνολικά έσοδα (ΣΕ)
A
Κόμιστρο
(β) Ανελαστική ζήτηση
E < 1
Φόρτος
$10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Αύξηση ΣΕ
C
H
B
G
Απωλεσθέντα έσοδα
Κερδηθέντα έσοδα

## Slide 24
A
Κόμιστρο
(c) Ελαστική ζήτηση
E > 1
Φόρτος
€10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Πτώση ΣΕ
C
B
K
J
Απωλεσθέντα έσοδα
Κερδηθέντα έσοδα
Ελαστικότητα και Συνολικά Έσοδα

## Slide 25: Καμπύλη Ζήτησης και Συνολικά Έσοδα
Ελαστικότητα ED > 1
ED = 1
Ανελαστικότητα ED < 1
Q0
(α)
Κόστος
Φόρτος
0
(β)
Q0
0
Φόρτος
Συνολικά έσοδα

## Slide 26: Εφαρμογή (1)
Σε σύστημα αστικών συγκοινωνιών, η αύξηση του κομίστρου από 0.40 € σε 0.60 € οδήγησε σε μείωση της ημερήσιας ζήτησης από 500,000 σε 450,000 επιβιβάσεις. Να υπολογιστεί η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς το κόμιστρο. Κέρδισε ή έχασε το σύστημα από την επιλογή του;
Λύση
Καθώς οι μεταβολές της ζητούμενης ποσότητας και της τιμής είναι μεγάλες, επιλέγεται η εφαρμογή της εξίσωσης της ελαστικότητας τόξου:
Καθώς η ελαστικότητα είναι <1, η ζήτηση είναι ανελαστική ως προς τη μεταβολή του κομίστρου. Συνεπώς το σύστημα δεν έχασε.

## Slide 27: Εφαρμογή (2)
Μία αύξηση στην τιμή της βενζίνης από 1 Ευρώ σε 1.3 Ευρώ ανά λίτρο οδήγησε σε μείωση της χρήσης ΙΧ από 1,000,000 σε 760,000 ταξίδια. Να εκτιμηθεί η πιθανή επίπτωση μιας επιπρόσθετης αύξησης κατά επιπλέον 0.2 Ευρώ.
Λύση
Καθώς οι μεταβολές της ζητούμενης ποσότητας και της τιμής είναι μεγάλες, επιλέγεται η εφαρμογή της εξίσωσης της ελαστικότητας τόξου. Η ελαστικότητα είναι ίση με:
Χρησιμοποιώντας την τιμή της ελαστικότητας μπορούμε να υπολογίσουμε την επίπτωση της χρήσης ΙΧ ως εξής:
Ποια είναι η βασική υπόθεση που παραλείψαμε να αναφέρουμε;

## Slide 28: Σταυροειδής Ελαστικότητα
Μεταβολή ζήτησης ενός μέσου λόγω αλλαγής στα χαρακτηριστικά άλλου μέσου.
?

## Slide 29: Σταυροειδής Ελαστικότητα
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λεωφορείο και ταξί για την πρόσβαση στο αεροδρόμιο
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χώροι στάθμευσης σε Α/Δ και χρήση ΙΧ

## Slide 30: Σταυροειδής Ελαστικότητα
Σταυροειδής ελαστικότητα > 0
Ανταγωνιστικά / Υποκατάστατα μέσα

## Slide 31: Σταυροειδής Ελαστικότητα
Σταυροειδής ελαστικότητα <0
Συμπληρωματικά μέσα

## Slide 32: Σταυροειδής Ελαστικότητα
Αύξηση του κομίστρου του ταξί θα προκαλέσει μείωση του αριθμού των μετακινήσεων με ταξί
Κάποιοι μετακινούμενοι που δεν θα χρησιμοποιούν πλέον το ταξί θα χρησιμοποιήσουν το λεωφορείο επομένως θα υπάρξει αύξηση του αριθμού των μετακινήσεων με λεωφορείο.
Θετικές τιμές της σταυροειδούς ελαστικότητας για ανταγωνιστικά / υποκατάστατα
Αύξηση του κόστους χρήσης του ΙΧ θα προκαλέσει μείωση του αριθμού των μετακινήσεων με ΙΧ.
Δεδομένου ότι μικρότερος αριθμός μετακινήσεων θα γίνεται με ΙΧ, αναμένεται ότι και ο αριθμός των επιβατών που χρησιμοποιούν τους χώρους στάθμευσης θα είναι μικρότερος.
Αρνητικές τιμές της σταυροειδούς ελαστικότητας για συμπληρωματικά
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λεωφορείο και ταξί για την πρόσβαση στο αεροδρόμιο
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χώροι στάθμευσης σε Α/Δ και χρήση ΙΧ

## Slide 33: Προσφορά
H προσφορά είναι η σχέση μεταξύ της τιμής ενός αγαθού / υπηρεσίας και της ποσότητας που επιθυμούν να πωλήσουν οι επιχειρήσεις που προσφέρουν το προϊόν / υπηρεσία.
Όσο αυξάνεται η τιμή του προϊόντος / υπηρεσίας, τόσο ισχυρότερο είναι το κίνητρο για αύξηση της παραγωγής
Η πρόσφορά είναι αύξουσα συνάρτηση της τιμής του προϊόντος / υπηρεσίας.

## Slide 34: Καμπύλη Προσφοράς
ΜC
p1
q1
p2
q2
p3
q3
Η καμπύλη της προσφοράς εκφράζει την ποσότητα που παρέχεται για συγκεκριμένη τιμή προϊόντος ή υπηρεσίας.

## Slide 35: Προσφορά στις Μεταφορές
Η προσφορά στα συγκοινωνιακά έργα εκφράζεται μέσω του παρεχόμενου μεταφορικού έργου.
Ως παρεχόμενο μεταφορικό έργο ορίζεται η ποσότητα που αντιστοιχεί στη δυνατότητα ενός συγκοινωνιακού συστήματος ή μιας υποδομής να εξυπηρετεί αριθμό επιβατών ή εμπορευμάτων, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Το μεταφορικό έργο…
… αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επίπεδο κόστους.
… περιορίζεται από την τεχνολογία, τους διαθέσιμους πόρους και εξωγενείς παράγοντες (πχ καιρός).
Το μέγιστο παρεχόμενο μεταφορικό έργο ονομάζεται χωρητικότητα του μεταφορικού συστήματος ή υποδομής

## Slide 36: Προσφορά στις Μεταφορές
Παράδειγμα (1):
Τμήμα αυτοκινητοδρόμου μπορεί να εξυπηρετήσει υπό καλές καιρικές συνθήκες 2000 οχήματα ανά ώρα, κατεύθυνση και λωρίδα, χωρίς να σχηματίζονται συνθήκες συμφόρησης και σημαντικές φθορές στο οδόστρωμα.
Αν αποφασιστεί να κατασκευαστεί αυτοκινητόδρομος 3 λωρίδων ανά κατεύθυνση, το παρεχόμενο μεταφορικό έργο μπορεί να εκτιμηθεί σε 2000 x 3 = 6000 οχήματα ανά ώρα και κατεύθυνση.

## Slide 37: Προσφορά στις Μεταφορές
Παράδειγμα (2):
Λεωφορειακή γραμμή οχημάτων 80 θέσεων δρομολογείται με συχνότητα 6 οχήματα ανά ώρα:
Το προσφερόμενο μεταφορικό έργο ισούται με 80 x 6 = 480 επιβάτες ανά ώρα.
Λαμβάνοντας υπόψη το ότι η μέγιστη εφικτή συχνότητα ασφαλούς διέλευσης λεωφορείων κατά μήκος ενός άξονα είναι λεωφορεία ανά δύο λεπτά, η χωρητικότητα είναι ίση με 80 x 30 = 2400 επιβάτες ανά ώρα.

## Slide 38: Προσφορά στις Μεταφορές
Παράδειγμα (3)
Αεροπορική εταιρία παρέχει σύνδεση προς νησί του Αιγαίου με Α/Φ 100 θέσεων και δρομολογεί 2 πτήσεις ανά ημέρα
Το προσφερόμενο μεταφορικό έργο θα είναι ίσο με 2 x 200 = 400 επιβάτες ανά ημέρα και για τις δύο κατευθύνσεις.

## Slide 39: Ζήτηση & Προσφορά
Δραστηριότητες (Α)
Ζήτηση Μετακίνησης ως συνάρτηση:
Δραστηριοτήτων A
Επιπέδου Εξυπηρέτησης S
Q=f(A,S)

## Slide 40: Ζήτηση & Προσφορά
Μεταφορικό Σύστημα (T)
Επίπεδο Εξυπηρέτησης S ως συνάρτηση:
Όγκου Επιβατών Q
Χαρ/κων Συστήματος T
S=g(Q,T)

## Slide 41: Ζήτηση & Προσφορά
Ροές Επιβατών σε συνθήκες ισορροπίας

## Slide 42: Ένα απλό παράδειγμα
Σύνδεση δύο πόλεων με αυτοκινητόδρομο
Ζήτηση και προσφερόμενες υπηρεσίες ως συνάρτηση του κόστους

## Slide 43: Καμπύλη Ζήτησης
Διελεύσεις (οχήμ./ημέρα)
Κόστος
A
B
€4,00
€2,00
D
40.000
60.000
Σχέση Ζήτησης με Κόστος Μετακίνησης

## Slide 44: Καμπύλη Ζήτησης
Διελεύσεις (κυκλοφορία)
Κόστος
P2
Q2
Q1
Q3
P1
P3
Αύξηση του κόστους μετακίνησης
Μείωση του κόστους μετακίνησης
Μετακίνηση επί της καμπύλης

## Slide 45: Καμπύλη Ζήτησης
B
C
€2,00
60.000
80.000
D1
D2
Αύξηση του μέσου εισοδήματος οδηγεί στη μετατόπιση D1 → D2.
Διελεύσεις (οχημ/ημέρα)
Κόστος
Για το ίδιο κόστος μετακίνησης γίνονται περισσότερες μετακινήσεις
Mετακίνηση καμπύλης ζήτησης

## Slide 46: Καμπύλη Ζήτησης
Διελεύσεις
Κόστος
D2
D1
Η καμπύλη μετατοπίζεται προς τα δεξιά όταν:
εισόδημα ↑
πληθυσμός ↑
κόστος εναλλακτ. μετακ. ↑
επίπεδο εξυπηρέτησης ↑
Mετακίνηση καμπύλης ζήτησης

## Slide 47: Καμπύλη Ζήτησης
Διελεύσεις
Κόστος
D1
D2
Η καμπύλη μετατοπίζεται προς τα αριστερά όταν:
εισόδημα ↓
πληθυσμός ↓
κόστος εναλλακτ. μετακ. ↓
επίπεδο εξυπηρέτησης ↓
Mετακίνηση καμπύλης ζήτησης

## Slide 48: Καμπύλη Προσφοράς
F
G
€2,00
S
40.000
60.000
€4,00
Διελεύσεις (οχημ/ημέρα)
Κόστος
Συσχέτιση παρεχόμενου μεταφορικού έργου και κόστους

## Slide 49: Καμπύλη Προσφοράς
P2
Q3
Q1
Q2
P1
P3
Διελεύσεις
Κόστος
Αύξηση του μοναδιαίου κόστους
S
Μείωση του μοναδιαίου κόστους
Μετακίνηση επί της καμπύλης προσφοράς

## Slide 50: Καμπύλη Προσφοράς
S2
G
J
S1
60.000
€4,00
80.000
Μείωση του κόστους οδηγεί στη μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς S1 →S2.
Διελεύσεις
Κόστος
Οριζόντια μετακίνηση καμπύλης προσφοράς
€2,00

## Slide 51: Καμπύλη Προσφοράς
Διελεύσεις
Κόστος
S2
S1
Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται προς τα δεξιά:
μοναδιαίο κόστος ↓
ανταγωνισμός ↑
βελτίωση της τεχνολογίας
Οριζόντια μετακίνηση καμπύλης προσφοράς

## Slide 52: Εξισορρόπηση Προσφοράς – Ζήτησης
3. …μειώνοντας την διατιθέμενη ικανότητα
K
L
E
€3,00
D
S
€5,00
50.000
35.000
65.000
Πλεονάζουσα προσφορά @€5.00
2.αυξάνει η ζήτηση μειώνοντας το κόστος…
4. μέχρι το σημείο ισορροπίας των €3.00...
Διελεύσεις
Κόστος
1. Η πλεονάζουσα μεταφορική ικανότητα 30,000 διελεύσεων προς €5.00…

## Slide 53: Εξισορρόπηση Προσφοράς – Ζήτησης
1. Η αύξηση της ζήτησης . . .
E
F'
3,00
D1
D2
S
€4,00
50.000
60.000
3. . . . προς το νέο σημείο ισορροπίας
5. . . .με παράλληλη αύξηση της ζήτησης.
3. μετακινούμενο επί της καμπύλης προσφοράς . . .
Διελεύσεις
Κόστος
2. αυξάνει το κόστος . . .
Νέο Σημείο Ισορροπίας

## Slide 54: Εξισορρόπηση Προσφοράς – Ζήτησης
E'
E
3,00
D
€5,00
50.000
35.000
S2
S1
Διελεύσεις
Κόστος
Μετατόπιση της προσφοράς προς νέο σημείο ισορροπίας

## Slide 55: Εξισορρόπηση Προσφοράς Ζήτησης
1. Αύξηση της προσφοράς . . .
2. και μείωση της ζήτησης . . .
5. . . .και λιγότερες διελεύσεις.
A
B
€4,00
D2012
S2008
S2012
D2008
€5,00
35.000
50.000
Διελεύσεις
Κόστος
4. σε χαμηλότερο κόστος . . .
3. μετατοπίζει το σημείο ισορροπίας. . .
Επαναπροσδιορισμός του σημείου ισορροπίας

## Slide 56: Εφαρμογή (Ι)
Η ημερήσια ζήτηση Q για χρήση συστήματος αστικών συγκοινωνιών σε σχέση με το κόμιστρο P δίνεται από την εξίσωση:
Q = 2125 – 1000 x P
Για να επιτευχθεί αύξηση των εσόδων, ο διαχειριστής έχει τις εξής επιλογές:
(α) Την προσέλκυση επιπλέον επιβατών μέσω της αναδιοργάνωσης των γραμμών, κάτι που θα σημαίνει την μεταβολή της συνάρτησης ζήτησης σε Q = 2150 - 1000P
(β) Την προσέλκυση επιπλέον επιβατών με μείωση του κομίστρου από 1.3 Ευρώ σε 1 Ευρώ
Ποια θα ήταν η καλύτερη επιλογή για τον διαχειριστή;

## Slide 57
Εφαρμογή (ΙΙ)
Πορθμειακή γραμμή μεταξύ Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας
Ημερήσια ζήτηση (Z ): Ζ=5000 - 100 x F, όπου F το κόστος εισιτηρίου (€)
Ημερήσια Προσφορά (S): C=10+ 0.01 x S, όπου C το κόστος μεταφοράς ανά όχημα (€)
Ζητούνται:
Η φυσική ερμηνεία των παραμέτρων των καμπυλών (Ζ), (S)
Να βρεθεί γραφικά και αλγεβρικά το σημείο ισορροπίας των καμπυλών (Z), (S). Ποια η επιβατική κίνηση ισορροπίας της γραμμής;
Εξετάζεται η εισαγωγή ταχύτερων πλοίων στη γραμμή, η οποία θα μεταβάλλει την ημερήσια προσφορά σε (C’), C’=1000+ 0.005 x S. Ποιο το νέο σημείο ισορροπίας; Σχολιάστε.
Η λειτουργία της Ιόνιας οδού θα βελτιώσει την προσβασιμότητα στον Λιμένα της Ηγουμενίτσας και επομένως τις τουριστικές ροές στην Κέρκυρα. Η νέα καμπύλη ημερήσιας ζήτησης εκτιμάται ότι θα είναι (Z’), Z’=5000-50 x F. Βρείτε το νέο σημείο ισορροπίας και σχολιάστε.

## Slide 58: Κόστος Συγκοινωνιακού Έργου
Κόστος Μελετών
Κόστος Απαλλοτρίωσης
Κόστος Κατασκευής
Κόστος Συντήρησης και Λειτουργίας
Κόστος Όχλησης
Κόστος Χρήσης του Έργου

## Slide 59: Κόστος Κατασκευής
Δαπάνη κατασκευής έργου για κάλυψη ανάγκης
  Κόστος κατασκευής
    Προσπάθεια και ύλη για έργο
    Έξοδα εργοταξίου, επιχείρησης
  Προσφορά αναδόχου
Συγκοινωνιακά Έργα
  Επανάληψη στοιχείων
  Επαρκεί ο υπολογισμός του κόστους ενός τέτοιου τυπικού στοιχείου για την εκτίμηση του κόστους κατασκευής του συστήματος
  Το κόστους ενός τμήματος επαναλαμβάνεται σε όλο το έργο.
  Προστίθενται τιμές κόστους οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν στο κόστος ενός τυπικού τμήματος

## Slide 60: Κόστος Κατασκευής
Παράδειγμα (1):
Ζητείται η εκτίμηση του κόστους υλοποίησης υπόγειας γραμμής Μετρό 10 km με 7 σταθμούς. Για τη λειτουργία της γραμμής θα απαιτηθούν 12 συρμοί.
Το εκτιμώμενο κόστος γραμμής Μετρό σε σήραγγα είναι 80Μ € ανά km
To εκτιμώμενο κόστος ανά σταθμό είναι 70Μ €.
Το κόστος αγοράς κάθε συρμού είναι 2Μ €
Το συνολικό κόστος της γραμμής θα είναι ίσο με:
10 x 80 M + 7 x 70 M + 12 x 2 M = 1324M €

## Slide 61: Κόστος Κατασκευής
Παράδειγμα (2)
Πρόκειται να κατασκευαστεί αυτοκινητόδρομος μήκους 20 km και πλάτους 14 m ανά κατεύθυνση.
Το κόστος κατασκευής αντίστοιχων έργων εκτιμάται στα 10Μ € ανά km.
Στα πλαίσια της κατασκευής θα απαιτηθούν και τεχνικά έργα (άνω διαβάσεις), συνολικού μήκους 500 m και κόστους 2000 €/m2.
Το συνολικό κόστος θα είναι:
20 km x 10 M € / km + 500 m x 2 x 14 m x 2000 € /m2=228 M €

## Slide 62: Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης
Λειτουργικό Κόστος
  Ανάλωση προσπάθειας και ύλης για τη χρησιμοποίηση του έργου και των αναγκών που εξυπηρετεί.
Κόστος Συντήρησης
  Ανάλωση προσπάθειας και ύλης για τη διατήρηση του έργου σε αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας

## Slide 63: Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης
(α) Συσχετίζονται οι μονάδες παραγωγής του έργου με ένα μέσο κόστος ανά μονάδα μέτρησης της εργασίας.
(Συνολικό Κόστος Λεωφορειακού Συστήματος) = (Αριθμός Λεωφορείων) x (Μοναδιαίο Κόστος Λειτουργίας Λεωφορείου).
(Συνολικό Κόστος Συντήρησης Οδού) = (Μήκος οδού) x (Κόστος συντήρησης ανά χλμ οδού)
(β) Συσχετίζεται το κόστος λειτουργίας ή συντήρησης με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το έργο
  (Συνολικό Κόστος) = (Προσφορά Έργου ανά μονάδα έργου) x (Μονάδες έργου) x (Κόστος ανά προσφερόμενο έργο από κάθε μονάδα)
  (Συνολικό Κόστος) = (Επιβάτες που μεταφέρει ο κάθε συρμός) x (Αριθμός Δρομολογίων Συρμών) x (Κόστος μεταφοράς ανά επιβάτη)

## Slide 64: Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης
Παράδειγμα (1)
Το ετήσιο κόστος συντήρησης οδοστρώματος αυτοκινητοδρόμου είναι 100,000 € ανά km. Άρα η ετήσια συντήρηση τμήματος αυτοκινητοδρόμου 15 km είναι 1.5 Μ €
Παράδειγμα (2)
Το κόστος λειτουργίας ενός αστικού λεωφορείου είναι 2.5 € άνα όχημα και km (οχηματοχλμ). Στόλος 100 λεωφορείων με κάθε λεωφορείο να διανύει ημερησίως 200 km έχει κόστος λειτουργίας 100 οχήματα x 200 km/όχημα x 2.5 € άνα όχημα και km = 50,000 € ανά ημέρα.

## Slide 65: Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης
Παράδειγμα (3)
Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης στόλου αεροσκαφών εκτιμάται σε 20 € ανά προσφερόμενη θέση και ημέρα. Η αεροπορική εταιρία εκτελεί 10 πτήσεις ανά ημέρα με Α/Φ των 80 θέσεων. Το αντίστοιχο ημερήσιο κόστος είναι 10 πτήσεις x 80 θέσεις ανά πτήση x 20 € ανά θέση = 16,000 €
Παράδειγμα (4)
Το κόστος λειτουργίας γραμμής μετρό έχει υπολογιστεί ότι είναι ίσο με 1.1 € ανά μεταφερόμενο επιβάτη. Αν η ημερήσια επιβατική κίνηση είναι ίση με 200,000 άτομα, το αντίστοιχο συνολικό ημερήσιο κόστος λειτουργίας είναι 200,000 x 1.1 = 220,000 €.

## Slide 66
Εξωτερικές Αλληλεπιδράσεις
Οι εξωτερικές αλληλεπιδράσεις αφορούν στις επιπτώσεις που έχουν οι ενέργειες ενός καταναλωτή ή μιας επιχείρησης στην ευημερία ενός άλλου καταναλωτή ή μιας επιχείρησης, με τον οποίο/την οποία δεν υπάρχει άμεση σχέση.

## Slide 67
Εξωτερικό Κόστος
‘Όταν το κοινωνικό σύνολο ή μέρος αυτού επιβαρύνεται άμεσα ή έμμεσα με κάποιο κόστος από τη λειτουργία μιας επιχείρησης ή κάποιου μέλους του, χωρίς να αποζημιώνεται τότε το κόστος αυτό χαρακτηρίζεται ως εξωτερικό.
Παράδειγμα:
Η ατμοσφαιρική ρύπανση που δημιουργείται από την μονάδα παραγωγής των αγαθών μιας επιχείρησης έχει βλαπτικές συνέπειες στους κατοίκους της περιοχής όπου βρίσκεται η μονάδα παραγωγής.
Πρόκειται για αρνητική εξωτερική αλληλεπίδραση ή εξωτερικό κόστος.

## Slide 68
Εξωτερικό Όφελος
Παράδειγμα:
Ο ιδιοκτήτης μιας κατοικίας που διατηρεί ένα ωραίο κήπο δημιουργεί και οφέλη για τους περίοικους που απολαμβάνουν το ωραίο περιβάλλον.
Πρόκειται για θετική εξωτερική αλληλεπίδραση ή εξωτερικό όφελος.
‘Όταν το κοινωνικό σύνολο ή μέρος αυτού επωφελείται από τη λειτουργία μιας επιχείρησης ή κάποιου μέλους του, χωρίς να πληρώνει για αυτό, τότε το όφελος αυτό χαρακτηρίζεται ως εξωτερικό.

## Slide 69: Εξωτερικό Όφελος

## Slide 70
Κοινωνικό Κόστος και Όφελος
Οι καταναλωτές και επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν υπόψη το εξωτερικό κόστος κατά τη λήψη των αποφάσεων
  η κατανομή των πόρων όπως ορίζεται από την ισορροπία της αγοράς δεν λαμβάνει υπόψη τα εξωτερικά κόστη και οφέλη
Το κόστος ή/και το όφελος που λαμβάνουν υπόψη οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις, διότι τα πληρώνουν ή/και απολαμβάνουν τις ωφέλειες, ονομάζεται ιδιωτικό
Το κοινωνικό κόστος είναι το άθροισμα του ιδιωτικού κόστους και του εξωτερικού κόστους.
κοινωνικό κόστος = ιδιωτικό κόστος + εξωτερικό κόστος
Το κοινωνικό όφελος είναι το άθροισμα του ιδιωτικού οφέλους και του εξωτερικού οφέλους.
κοινωνικό όφελος = ιδιωτικό όφελος + εξωτερικό όφελος

## Slide 71
 | Εξωτερικό | Ιδιωτικό | Κοινωνικό
Όφελος | Ο επωφελούμενος δεν πληρώνει | Ο επωφελούμενος πληρώνει | εξωτερικό + Ιδιωτικό
Κόστος | Αυτός που επιβαρύνεται δεν αποζημιώνεται | Αυτός που επιβαρύνεται αποζημιώνεται | εξωτερικό + Ιδιωτικό
Κοινωνικό κόστος και όφελος

## Slide 72
Εξωτερικές Αλληλεπιδράσεις Συγκοινωνιακών Έργων (1)
Κυκλοφοριακή Συμφόρηση
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Θόρυβος
Ατυχήματα

## Slide 73
Εξωτερικές Αλληλεπιδράσεις Συγκοινωνιακών Έργων (2)
Δαπάνες Κατασκευής & Συντήρησης
Θέσεις Εργασίας
Χρόνος Ταξιδιού
Δαπάνη λειτουργίας ΙΧ

## Slide 74
Εξωτερικές Αλληλεπιδράσεις Συγκοινωνιακών Έργων (3)
Οικονομική Ανάπτυξη
Αξίες Γης και Ακινήτων
Προσβασιμότητα
Δαπάνη Μετακίνησης

## Slide 75
Εξωτερικές Αλληλεπιδράσεις Συγκοινωνιακών Έργων
Στην αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων, η εξωτερική αλληλεπίδραση μπορεί κατά περίπτωση να ερμηνεύεται ως κόστος ή όφελος:
Παράδειγμα (1):
Η κατασκευή ενός νέου οδικού άξονα προκαλεί αύξηση της κυκλοφορίας και επομένως της ατμοσφαιρικής ρύπανσης => Εξωτερικό κόστος
Η αντικατάσταση ενός οδικού άξονα από μια σιδηροδρομική γραμμή προκαλεί μείωση της κυκλοφορίας και επομένως της ατμοσφαιρικής ρύπανσης => Εξωτερικό όφελος

## Slide 76
Εξωτερικές Αλληλεπιδράσεις Συγκοινωνιακών Έργων
Παράδειγμα (2):
Αναβάθμιση ενός οδικού άξονα σε αυτοκινητόδρομο (πχ Κορίνθου – Πατρών)
Αλληλεπίδραση | Φάση Κατασκευής | Φάση Λειτουργίας
Χρόνος Ταξιδιού Ατυχήματα | Κόστος (αύξηση) Ατυχήματα (Κίνδυνος) | Όφελος (μείωση) Όφελος (μείωση)

## Slide 77: Ποσοτικοποίηση Αλληλεπιδράσεων
Η αποτίμηση σε χρηματικές μονάδες είναι συνήθης τρόπος για την σύγκριση διαφόρων έργων και έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων.
Πολλές επιπτώσεις δεν έχουν συγκεκριμένη τιμή αγοράς, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται δυσκολία στον υπολογισμό τους σε χρηματικές μονάδες.
Σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις είναι δυνατόν να δοθούν χρηματικές τιμές, ώστε να υπάρχει συνέπεια στην ανάλυση.

## Slide 78: Ποσοτικοποίηση Αλληλεπιδράσεων
Μερικές τιμές μπορούν να υπολογιστούν από παρατηρήσεις των επιλογών που γίνονται σε πραγματικές καταστάσεις ή από έρευνες για υποθετικές καταστάσεις.
Έρευνες για μεθόδους καθορισμού των προτιμήσεων του καταναλωτή που αφορούν αγαθά που δεν υπάρχουν στην αγορά.
Οι μέθοδοι αυτές βασίζοντα…
…στην προθυμία να πληρώσει ο καταναλωτής για τα οφέλη που θα αποκομίσει (ΠΝΠ)
…στην προθυμία να δεχτεί (ΠΝΔ) ανταμοιβή για το κόστος που θα υποστεί
Η λογική του ΠΝΠ βασίζεται στη θεώρηση ότι η ατομική επιλογή είναι πρωτευούσης σημασίας.
Η έρευνα με τέτοιες μεθόδους στα συγκοινωνιακά έργα έχει επικεντρωθεί στην εξοικονόμηση χρόνου και στη μείωση των ατυχημάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως ο θόρυβος και η οπτική παρενόχληση

## Slide 79: Ποσοτικοποίηση Αλληλεπιδράσεων
Για παράδειγμα:
Το κόστος χρόνου μπορεί να εκτιμηθεί σε σχέση με το τυπικό ημερομίσθιο ή μέσω ερευνών προθυμίας για πληρωμή (Willingness to pay surveys)
Στην Ελλάδα εκτιμάται σε 8-10 €/ώρα ανάλογα με το σκοπό μετακίνησης, το εισόδημα και το μέσο μετακίνησης.
Το κόστος ενός τροχαίου ατυχήματος μπορεί να εκτιμηθεί αξιοποιώντας τα στοιχεία αποζημιώσεων των ασφαλιστικών εταιριών
Υπάρχουν πολλές συνιστώσες κόστους ατυχημάτων που δεν μπορούν να αποτιμηθούν όπως οι ψυχολογικές.

## Slide 80: Ποσοτικοποίηση Αλληλεπιδράσεων
Για παράδειγμα:
Το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι σύνθετο και δύσκολο να εκτιμηθεί αφού αφορά και σε πολύπλευρες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
Μπορεί να προσεγγιστεί χονδρικά από την μεταβολή στην κατανάλωση καυσίμων.
Το κόστος του θορύβου δεν μπορεί να εκτιμηθεί άμεσα αφού οι αντίστοιχες επιπτώσεις είναι ψυχοσωματικές και ξεχωριστές για τον καθένα.

## Slide 81
Διορθωτικές παρεμβάσεις
Εξωτερική αλληλεπίδραση | Διορθωτική παρέμβαση
Αρνητική: Εξωτερικό κόστος | Αύξηση της τιμής για να αντιπροσωπεύει το κοινωνικό κόστος: Φόρος για κατανάλωση/παραγωγή (π.χ. οδική χρέωση) έχει ως αποτέλεσμα μείωση της κυκλοφορίας στο επίπεδο εκείνο που συνεπάγεται οικονομική αποδοτικότητα του συστήματος
Θετική: Εξωτερικό όφελος | Μείωση της τιμής για να αντιπροσωπεύει και τα κοινωνικά οφέλη: Επιδότηση π.χ. χαμηλότερο κόμιστρο στα ΜΜΜ, έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της ζήτησης για χρήση των ΜΜΜ με όλες τις ωφέλειες για το περιβάλλον.